ФГБОУ СПО ЭМК ФМБА России

Методическая разработка

Тема: «АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-74»

Автор: Коптяев Владимир Валентинович

Должность: преподаватель БЖД

Электросталь 2013

Оглавление

Введение

1. АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-74: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АК-74, НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА

3. ПОДГОТОВКА АК-74 К СТРЕЛЬБЕ. ВЕДЕНИЕ ОГНЯ ИЗ АВТОМАТА

4. ХРАНЕНИЕ, УХОД, ЧИСТКА И СМАЗКА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АВТОМАТОМ И ПАТРОНАМИ.

Литература

Введение

КАЛАШНИКОВ М.Т.

Михаил Тимофеевич Калашников в послевоенный период разработал образец стрелкового оружия, на базе которого был создан автомат под названием "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947" (АК), принятый на вооружение Советской Армии. На базе этого автомата была проведена унификация стрелкового оружия калибра 7,62мм.

В 1950-1970 гг. на базе АК на вооружение Советской Армии был принят целый ряд унифицированных образцов стрелкового автоматического оружия, разработанный М.Т. Калашниковым: АКМ, АКМС, АК74, АКС74, АК74У, РПК,  РПКС, РПК74, РПКС74, ПК, ПКС, ПКМ, ПКСМ, ПКТ, ПКМТ, ПКБ, ПКМБ.

Автоматическое оружие системы М.Т. Калашникова широко распространено в мире. Автоматов системы М.Т. Калашникова различных модификаций, по имеющимся в литературе сведениям,  к середине 1990 г. всего было изготовлено около 70 миллионов штук.

1. АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-74: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомат АК-74 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

Для стрельбы в условиях естественной ночной освещённости присоединяется прицел НСПУМ.

Автомат может быть использован в комплексе с подствольным гранатометом ГП-25.

Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.

Из автомата ведется автоматический (АВ) или одиночный (ОД) огонь (стрельба одиночными выстрелами). Автоматический огонь является основным видом огня из автомата; он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Магазины взаимозаменяемы.

Тактико-технические характеристики АК-74

| Калибр: | 5,45 мм |
| --- | --- |
| Тип патрона: | 5,45х39 |
| Масса неснаряженного автомата: | 3,07 кг |
| Масса со снаряженным магазином: | 3,8 кг |
| Масса со снаряженным магазином и штык-ножом: | 4,1 кг |
| Длина: | 940 мм |
| Длина со штык-ножом: | 1089 мм |
| Начальная скорость пули: | 900 м/с |
| Режим огня: | одиночный/непрерывный |
| Темп стрельбы: | 600 выст/мин |
| Боевая скорострельность (одиночными): | 40 выст/мин |
| Боевая скорострельность (очередями): | 100 выст/мин |
| Прицельная дальность стрельбы: | 1000 м |
| Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре: | 625 м |
| Дальность прямого выстрела по грудной фигуре: | 440 м |
| Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули: | 1350 м |
| Предельная дальность полета пули: | 3000 м |
| Емкость магазина: | 30 патронов |
| Эффективная дальность стрельбы: | 650 м |

Патроны и пули

Для стрельбы из автомата применяются патроны калибра 5,45.

В патроне пуля вставлена в гильзу, которая служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Она имеет корпус для помещения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно. Снаружи у дна гильзы сделана кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя. Для воспламенения порохового заряда служит капсюль.

Боевой патрон: 1 - пуля; 2 - пороховой заряд; 3 - гильза; 4 - капсюль

Виды патронов 5,45x39:

|  | 7Н6 - Патрон с обыкновенной пулей. Выпускается с термоупрочненным (до 60 HRC) стальным (65Г) сердечником цилиндрической формы. Пуля без окраски. Пробивает на дистанции 300 метров 16-мм стальной лист Ст3. Используется для поражения живой силы и огневых средств противника при стрельбе из автоматов на дальности до 800 м и ручных пулеметов - до 1000 м. |
| --- | --- |
|  | 7ТЗ, 7ТЗМ - Патрон с трассирующей пулей. В оболочке трассирующей пули в головной части помещен сердечник, а в донной шашка прессованного трассирующего состава. Во время выстрела пламя от порохового заряда зажигает трассирующий состав, который при полете пули дает светящийся след. Используется для корректировки огня и цели указания. |
|  | 57-Н-231У (7У1) Патрон с уменьшенной скоростью пули. Патрон для стрельбы из оружия с приборами бесшумной стрельбы (индекс 7У1) содержит пулю массой 5,15 гр., которая имеет начальную скорость 303 м/с. Используется для поражения открыто расположенной живой силы при стрельбе на дальности до 400 м. |
|  | 7X3 - Патрон с пулей-имитатором, холостой. При стрельбе холостыми патронами на дульную часть ствола оружия навинчивается специальная втулка для холостой стрельбы, обеспечивающая создание давления пороховых газов, необходимого для работы автоматики оружия и измельчения имитатора пули. Применяется для имитации звукового эффекта стрельбы. |
|  | 7Х4 - Патрон учебный Применяется для обучения правилам снаряжения магазинов автоматов и ручных пулеметов. Отличается наличием четырех продольных выштамповок на гильзе и двойного кольцевого обжима пули в дульце гильзы. В гнезде для капсюля имитация – пробитый или наколотый капсюль. Используется при демонстрации работы автоматики всех видов штатного оружия под 5,45-мм патрон (АК-74, РПК-74, АКС-74У) в учебных заведениях. |
|  | 7Н10 - Патрон с пулей повышенной пробиваемости. С штампованным сердечником из специальных сортов сплавов типа сталь 70 или 75 (пуля повышенной пробиваемости). Пуля массой 3,49-3,74 гр. пробивает на дистанции 100 метров 16-мм стальную плиту, элементы бронежилетов из титановых сплавов на дистанции 200 метров. Пробивает на дистанции 300 метров 16-мм стальной лист Ст3. Используется для поражения: открыто расположенных целей на дальности до 1200м, живой силы, оснащенной бронежилетами, - на дальности до 100м. Живой силы за легкобронированными укрытиями - на дальности до 1000м. Воздушных целей - на дальности до 900м. |
|  | 7Н22 - Патрон с бронебойной пулей. Применен остроконечный сердечник, изготовленный из высокоуглеродистой стали У12А. Используется для поражения: открыто расположенных целей на дальности до 1200м, живой силы, оснащенной бронежилетами, - на дальности до 100м. Живой силы за легкобронированными укрытиями - на дальности до 1000м. Воздушных целей - на дальности до 900м. |
|  | 7Н24 – патрон с бронебойной пулей. Масса от 3,93 до 4,27 г, скорость 840 м/с. |
|  | Образцовый патрон. Предназначен для сравнительной проверки баллистических характеристик хранящихся на складах патронов. Соответствует штатному патрону (7Н6), но изготовлен с повышенной точностью. Носик пули окрашен в белый цвет. |
|  | Патрон с усиленным зарядом (УЗ) Вся пуля целиком черного цвета. |
|  | Патрон высокого давления (ВД) Вся пуля целиком желтого цвета. |

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АК-74, НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА

Ствол служит для направления полета пули.

Дульный тормоз-компенсатор служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи.

Газовая камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.

Соединительная муфта служит для присоединения цевья к автомату.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата на цель.

крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.

Приклад и пистолетная рукоятка служат для удобства действия автоматом при стрельбе.

Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы.

Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в передне положение.

Газовая трубка со ствольной накладкой служит для направления движения газового поршня и предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе.

Ударно-спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы и для постановки на предохранитель.

Цевье служит для удобства действия и для предохранения рук от ожогов.

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.

Штык-нож служит для поражения противника в бою.

НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА и СБОРКА АК-74

Разборка и сборка автомата производится на столе или чистой подстилке, части и механизмы укладываются в порядке разборки. Обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.

Разборка автомата может быть неполной и полной.

Неполная - предназначена для чистки, смазки и осмотра автомата.

Полная - для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождём или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.

Порядок неполной разборки автомата.

1. Отделить магазин - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.

2. Произвести контрольный спуск - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

3. Вынуть пенал с принадлежностью - утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку.

4. Оделить шомпол - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх.

5. Отделить дульный тормоз-компенсатор - Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора. Свинтить дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора допускается производить отвинчивание его с помощью шомпола, вставленного в окна дульного тормоза-компенсатора.

6.Отделить крышку ствольной коробки. - левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки).

7. Отделить возвратный механизм - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

8. Отделить затворную раму с затвором - продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

9. Отделить затвор от затворной рамы - взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой - удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

Грубые ошибки при неполной разборке АК-74

- отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;

- не произведен контрольный спуск с боевого взвода.

Порядок сборки автомата после неполной разборки

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

2. Присоединить затвор к затворной раме.

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.

4. Присоединить возвратный механизм.

5. Присоединить крышку ствольной коробки.

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.

7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор

8. Присоединить шомпол.

9. Вложить пенал в гнездо приклада.

10. Присоединить магазин к автомату.

Грубые ошибки при сборке после неполной разборки АК-74

- присоединение магазина до произведения контрольного спуска;

- присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;

- отсутствие фиксации газовой трубки;

- наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.

3. ПОДГОТОВКА АК-74 К СТРЕЛЬБЕ. ВЕДЕНИЕ ОГНЯ ИЗ АВТОМАТА

Для подготовки автомата к стрельбе необходимо:

- произвести чистку, осмотреть автомат в разобранном виде и смазать его;

- осмотреть автомат в собранном виде;

- осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола, осмотреть патроны и снарядить ими магазины ( Ст.75. Руководства по 5,45 мм АК-74 ).

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР АВТОМАТА

| Вид осмотра | Проводимые действия |
| --- | --- |
| Ежедневный осмотр | Убедится в наличии всех частей автомата и проверить: - нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; - нет ли на деревянных( пластмассовых ) частях трещин, отколов и побитостей; - надёжно ли крепление шомпола; - состояние смазки на видимых без разборки автомата частях, наличие ремня, а у автомата со складывающимся прикладом и наличие чехла для автомата (Ст. 65. Руководства по5,45 мм АК-74). |
| Перед заступлением в наряд выходом на занятия и в боевой обстановке | Проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того: - проверить исправность прицела и мушки; - убедиться что в канале ствола нет посторонних предметов; - проверить правильность работы частей и механизмов (Ст.66. Руководства по 5,45 мм АК-74). |
| Во время чистки | Проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных (пластмассовых) частях – трещин и побитостей. Особое внимание следует обращать на состояние канала ствола, газовой камеры, газовой трубки и газового поршня. При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности (Ст.67-68.Руководства по 5,45 мм АК-74). |

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПАТРОНОВ

Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров. При осмотре патронов проверить:

- нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля дульце гильзы;

- нет ли на капсюле зелёного налета, и не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы;

- нет ли среди боевых патронов учебных

(Ст.78.Руководства по 5,45 мм АК-74)

Части и механизмы АК-74 при правильном и бережном обращении с ними и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно в бою. Однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с оружием, а также при неисправности и загрязнении боевых патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Задержка - это отказ, вынужденная остановка в стрельбе, вызванная неисправностью стрелкового оружия или патрона, неумелым обращением с оружием.

Задержки при стрельбе и способы их устранения

| Задержки и их характеристики | Причины задержки | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло — в патроннике нет патрона. | - загрязнение или неисправность магазина; - неисправность защёлки магазина. | - перезарядить автомат и продолжать стрельбу, при повторении задержки заменить магазин; - при неисправности защёлки магазина отправить автомат в ремонтную мастерскую. |
| Утыкание патрона. Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении. | - неисправность магазина. | удерживая рукоятку затворной рамы, удалить уткнувшийся патрон продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин. |
| Осечка. Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен – выстрела не произошло. | - неисправность патрона. - неисправность ударника или ударно-спускового механизма; - загрязнение или застывание смазки. - заклинивание ударника в затворе. | - перезарядить автомат и продолжать стрельбу. - при повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при поломке или износе ударно-спускового механизма автомат отправить в ремонт. - отделить ударник от затвора и прочистить отверстие в затворе под ударником. |
| Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон упирается в неё пулей, подвижные части остановились в среднем положении. | - грязный патрон или загрязнение патронника. - загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины. | - отвести рукоятку затворной рамы назад и, удерживая её в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник и патроны. - осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя автомат отправить в ремонт. |
| Прихват или не отражение гильзы. Гильза не выброшена из ствольной ко- робки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник. | - загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника. - загрязнение или неисправность выбрасывателя. | - отвести рукоятку затворной рамы назад, выбросить гильзу и продолжить стрельбу. - при повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя автомат отправляется в ремонт. |
| Недоход затворной рамы в переднее положение. | поломка возвратной пружины. | - заменить пружину (в боевой обстановке переднюю часть пружины повернуть заправленным концом назад и продолжать стрельбу ). |

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА

Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места, откуда видны цель или участок местности, на котором ожидается появление противника.

При ведении огня с места автоматчик принимает положение для стрельбы стоя, с колена и лежа в зависимости от условий местности и огня противника.

В движении автоматчик может вести огонь на ходу без остановки и с короткой остановки.

Для стрельбы из автомата необходимо выбирать такое место, которое обеспечивает наилучший обзор и обстрел, укрывает автоматчика от наблюдения и огня противника и позволяет удобно выполнять приемы стрельбы.

В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик в бою передвигается бегом, ускоренным шагом и перебежками или переползанием. Перед началом передвижения автомат ставится на предохранитель.

При движении бегом, ускоренным шагом и при перебежках автомат удерживается одной или двумя руками, как удобнее.

При переползании автомат удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки или за цевье.

Удержание автомата при переползании по-пластунски

Для успешного выполнения огневых задач автоматчик должен в совершенстве владеть приемами стрельбы из автомата.

Стрельба из автомата слагается из изготовки к стрельбе, производства стрельбы (выстрела) и прекращения стрельбы.

Изготовка к стрельбе

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания автомата.

Для принятия положения для стрельбы лежа надо:

1) если автомат находится в положении «на ремень» подать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо. Затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу, автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки;

2) если автомат находится в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову и взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. В дальнейшем положение для стрельбы лежа принимается так же, как и для положения с автоматом «на ремень».

Порядок принятия положения лежа а – автоматчик опирается на девое колено и левую руку; б – автомат удерживается левой рукой за цевье.

Для принятия положения для стрельбы с колена надо:

взять автомат в правую руку за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук, голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к прямому. Переложить автомат цевьем в левую руку, направив его в сторону цели.

Для принятия положения для стрельбы стоя надо:

1) если автомат находится в положении «на ремень», повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели;

Положение для стрельбы с колена и стоя.

2) если автомат находится в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову. Одновременно с этим повернуться вполоборота направо и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, затем энергично подать автомат дульной частью вперед, в сторону цели.

При принятии положения для стрельбы с автоматом «на грудь» разрешается ремень с шеи не снимать, а использовать его для более прочного удержания автомата при стрельбе.

Для заряжания автомата надо:

- удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой присоединить к автомату снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен;

- поставить переводчик на автоматический огонь, если автомат находится на предохранителе;

- правой рукой за рукоятку отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;

- поставить автомат на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь!», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

Если перед заряжанием автомата магазин не был снаряжен патронами или патроны были израсходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин.

Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.

Снаряжение магазина патронами.

Производство стрельбы:

Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела, переводчика на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при стрельбе.

Для установки прицела надо, приблизив автомат к себе, большим и указательным пальцами правой руки сжать защелку хомутика и передвинуть хомутик до совмещения его переднего среза с риской (делением) под соответствующей цифрой на прицельной планке.

Установка прицела

Для установки переводчика на требуемый вид огня надо, нажимая большим пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого щелчка - для ведения автоматического огня, до второго щелчка - для ведения одиночного огня.

Установка переводчика на необходимый вид огня: а – для ведения автоматического огня; б – для ведения одиночного огня.

Для прикладки автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой рукой за пистолетную рукоятку и не теряя цели из виду, упереть приклад в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника (плечевого упора), указательный палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок.

Удержание автомата при стрельбе лежа: а – левой рукой за цевье; б – левой рукой за магазин.

Наклонив голову немного вперед и не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу. Локти при этом должны быть поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно на ширину плеч при стрельбе из положения лежа, стоя и с колена из окопа. Локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча при стрельбе из положения с колена вне окопа. Локоть левой руки прижат к боку около сумки для гранат, если автомат удерживается за магазин, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча при стрельбе из положения стоя вне окопа.

Удержание автомата при стрельбе из положения: а – с колена; б – стоя.

Если при прикладе используется ремень для более прочного удержания автомата при стрельбе, то надо ремень поместить под кистью левой руки так, чтобы он прижимал ее к цевью.

Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне с верхними краями гривки прицельной планки, т. е. взять ровную мушку.

Ровная мушка

Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой крючок первым суставом указательного пальца правой руки.

При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала горизонтальное положение.

Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика не спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.

При ведении огня очередями надо прочно удерживать приклад в плече, не меняя положения локтей, сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной точкой прицеливания. После каждой очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания.

При стрельбе из положения лежа разрешается автомат упирать магазином в грунт.

3. ХРАНЕНИЕ, УХОД, ЧИСТКА И СМАЗКА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АВТОМАТОМ И ПАТРОНАМИ.

Чистка автомата производится:

- при подготовке к стрельбе;

- после стрельбы боевыми и холостыми патронами – немедленно по окончании стрельбы; при этом чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камера, газовый поршень, затворная рама и затвор; окончательная чистка производится по возвращении со стрельбы.

- после наряда и занятий в поле без стрельбы по возвращении с наряда или занятий;

- в боевой обстановке и на длительных учениях ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов учений;

- если автомат не применялся не реже одного раза в неделю.

Для чистки и смазки автомата применяются:

-         жидкая ружейная смазка при температуре воздуха от +5С до –50С;

-         ружейная смазка при температуре воздуха выше +5С;

-         раствор РЧС для чистки каналов стволов и других частей, подвергшихся воздействию пороховых газов

Состав раствора:

- вода один литр;

- углекислый аммоний 200 граммов;

- двухромовокислый калий 3-5 граммов.

-         ветошь или бумага КВ-22 для обтирания, чистки и смазки;

-         пакля очищенная от кострики только для чистки канала ствола.

Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки.

Хранение оружия

Автомат хранится всегда разряженным, при этом магазин отделён, штык-нож снят, курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен на деление «П». Автомат снимается с предохранителя только перед заряжанием и стрельбой.

При казарменном и лагерном расположении автомат хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумки для магазинов, штык-нож в ножнах, масленка, пенал и чехол для автомата со складывающимся прикладом.

При временном расположении в каком либо здании автомат хранить в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов.

В боевой обстановке автомат держать при себе (в руках).

Пирамида для хранения оружия

При движении на занятия и на походе автомат переносится на ремне в положении “на ремень” или “за спину” или “на грудь”.

Во время перерывов между занятиями, а также на привалах автомат находится у автоматчика на ремне или в руках.

При передвижении на автомобилях или на бронетранспортерах автомат держать между коленьями отвесно, а на БМП, кроме того, автомат может находиться в укладке.

При передвижении на танках автомат держать в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путям автоматы устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, автомат можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Хранение боеприпасов

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей. Обращаться с патронами надо бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается.

Литература

1. Наставления по стрелковому делу (извлечения). М., Воениздат, 1973, стр. 98-115, 124-131.

2. Пособие по обучению молодых солдат. М., Воениздат, стр. 109-130.

3. Учебное пособие по начальной военной подготовке. Изд. 8-е, испр. И доп. М., Изд-во ДОСААФ, 1977, с. 215-225.